## Slide 1: Quatre cinquièmes améliorés, la moitié servis
82,3 % de ces ménages sont sur une source améliorée et 56,3 % disposent au moins d’un service élémentaire d’eau de boisson. Les vingt-six points d’écart sont du temps de collecte, et ils sont toute la raison d’être des échelons. Pierre Robentz Cassion

## Slide 2: Ce que couvre cette leçon
Le nombre que donnent la plupart des rapports EAH
L’échelle que l’indicateur ODD emploie réellement
Pourquoi les trente minutes figurent dans la définition
L’échelon que cette enquête ne peut pas calculer
Rapportez la distribution, non l’échelon supérieur
La suite
Notes: 82,3 % de ces ménages sont sur une source améliorée et 56,3 % disposent au moins d’un service élémentaire d’eau de boisson. Les vingt-six points d’écart sont du temps de collecte, et ils sont toute la raison d’être des échelons.

## Slide 3: Le nombre que donnent la plupart des rapports EAH — En Python
import pandas as pd households = pd.read_csv("wash-household-survey-2024.v1.csv") IMPROVED = { # the JMP list, delivered water included "piped-into-dwelling", "piped-into-yard", "public-tap", "borehole", "protected-well", "protected-spring", "tanker-truck", } improved = households["water_source"].isin(IMPROVED) print(f"improved source: {improved.mean():.1%} of {len(households)} households")
Notes: Compter les ménages sur une source améliorée, diviser par les ménages enquêtés, et publier le résultat comme l’accès.

## Slide 4: Le nombre que donnent la plupart des rapports EAH — En R
library(dplyr) improved <- c("piped-into-dwelling", "piped-into-yard", "public-tap", "borehole", "protected-well", "protected-spring", "tanker-truck") households |> summarise(improved = mean(water_source %in% improved), n = n())

## Slide 5: Le nombre que donnent la plupart des rapports EAH
82,3 % — C’est le calcul exact d’une chose que personne n’a demandée
Notes: 82,3 %. C’est le calcul exact d’une chose que personne n’a demandée.

## Slide 6: L’échelle que l’indicateur ODD emploie réellement
Échelon | Définition
Géré en toute sécurité | Source améliorée sur place, disponible en cas de besoin, et exempte de contamination
Élémentaire | Source améliorée, aller-retour de 30 minutes ou moins, attente comprise
Limité | Source améliorée, aller-retour de plus de 30 minutes
Non amélioré | Puits ou source non protégés
Eau de surface | Rivière, retenue, lac, mare, canal, canal d’irrigation
Notes: L’échelle du JMP pour l’eau de boisson compte quatre échelons, et le type de source ne décide que des deux entre lesquels vous choisissez.

## Slide 7: L’échelle que l’indicateur ODD emploie réellement — En Python
def ladder(row): if row["water_source"] == "surface-water": return "surface water" if row["water_source"] not in IMPROVED: return "unimproved" minutes = row["round_trip_minutes"] return "basic" if minutes <= 30 else "limited" households["service"] = households.apply(ladder, axis=1) print(households["service"].value_counts(normalize=True).round(3))
Notes: L’indicateur ODD 6.1.1 porte sur l’échelon géré en toute sécurité. La ligne de rapportage humanitaire, celle sur laquelle la plupart des programmes sont jugés, est au moins élémentaire — géré en toute sécurité plus élémentaire.

## Slide 8: L’échelle que l’indicateur ODD emploie réellement — En R
households |> mutate(service = case_when( water_source == "surface-water" ~ "surface water", !water_source %in% improved ~ "unimproved", round_trip_minutes <= 30 ~ "basic", TRUE ~ "limited" )) |> count(service) |> mutate(share = n / sum(n))

## Slide 9: L’échelle que l’indicateur ODD emploie réellement
Échelon | Ménages | Part
Élémentaire (sur place compris) | 1 352 | 56,3 %
Limité | 626 | 26,1 %
Non amélioré | 326 | 13,6 %
Eau de surface | 99 | 4,1 %

## Slide 10: L’échelle que l’indicateur ODD emploie réellement
Service d’eau de boisson au moins élémentaire : 56,3 % — Le chiffre par type de source valait 82,3 %, et chacun des…
Notes: Service d’eau de boisson au moins élémentaire : 56,3 %. Le chiffre par type de source valait 82,3 %, et chacun des vingt-six points d’écart est un ménage sur une source protégée qu’il faut plus d’une demi-heure pour atteindre et quitter.

## Slide 11: Pourquoi les trente minutes figurent dans la définition
les ménages collectent moins d’eau, si bien que la quantité passe plus souvent sous le minimum Sphère ;
la collecte est faite par les femmes et les filles, si bien que le temps est pris sur la scolarité et le travail…
les ménages complètent depuis une source plus proche et de moindre qualité, si bien que la source enregistrée n’est pas…
Une définition qui paraît bureaucratique encode généralement un constat — Avant de soutenir qu’un seuil est arbitraire,…
Notes: Ce n’est pas de la rigueur administrative. Un aller-retour de plus de trente minutes modifie les comportements de façons mesurables ailleurs dans ce même fichier : Une définition qui paraît bureaucratique encode généralement un constat. Avant de soutenir qu’un seuil est arbitraire, cherchez ce qu’il a été fixé pour séparer.

## Slide 12: L’échelon que cette enquête ne peut pas calculer — En Python
on_premises = (households["round_trip_minutes"] == 0) tested = households["ecoli_cfu_100ml"].notna() print(f"on premises: {on_premises.mean():.1%}") print(f"water quality tested: {tested.mean():.1%}") print(f"both: {(on_premises & tested).mean():.1%}")
Notes: « Géré en toute sécurité » exige trois conditions et ce fichier n’en documente qu’une.

## Slide 13: L’échelon que cette enquête ne peut pas calculer — En R
households |> summarise( on_premises = mean(round_trip_minutes == 0), tested = mean(!is.na(ecoli_cfu_100ml)) )
Notes: 27,7 % des ménages ont l’eau sur place. La disponibilité en cas de besoin n’est pas posée. L’absence de contamination est testée sur un tiers de l’échantillon. Donc « géré en toute sécurité » n’est pas calculable ici, et le rapport honnête le dit plutôt que de rapporter « sur place » comme s’il s’agissait de l’échelon supérieur. C’est la façon la plus courante dont un chiffre ODD se trouve surestimé : une des trois conditions est mesurée, et l’indicateur est publié sous le nom des trois.

## Slide 14: Rapportez la distribution, non l’échelon supérieur — Exemple
Drinking water service level, 2,403 households At least basic 56.3% 1,352 of which on premises 27.7% 665 Limited 26.1% 626 Unimproved 13.6% 326 Surface water 4.1% 99 JMP ladder. Safely managed not computable: availability was not asked and water quality was tested on 33.4% of households.
Notes: Chaque échelon, avec les effectifs. Un rapport qui ne donne que « 56,3 % ont un service élémentaire » masque qu’un quart de la population est à un seuil de distance et basculerait avec un point d’eau plus proche — c’est précisément le groupe sur lequel un programme peut agir.

## Slide 15: La suite
L’eau a une échelle et il en reste deux.
Notes: L’eau a une échelle et il en reste deux. La leçon suivante traite l’assainissement et l’hygiène, où l’équivalent de la règle des trente minutes est une unique colonne booléenne qui divise discrètement un taux de couverture par deux.

## Slide 16: La suite
Lire la leçon complète, avec le code exécutable
https://data-analysis.cassion.dev/fr/cours/wash-analysis/wash-01-the-drinking-water-ladder