## Slide 1: Testé sur un tiers, censuré sur un cinquième
E. coli a été testé sur 33,4 % des ménages, le chlore sur 40,0 %, et les deux sur 13,3 %. Dans le registre des points d’eau, 271 lectures de chlore sont la chaîne “<0.1” — et les supprimer relève la conformité apparente de seize points. Pierre Robentz Cassion

## Slide 2: Ce que couvre cette leçon
Le dénominateur change, et le rapport généralement non
Les classes de risque du JMP
Amélioré n’est pas sûr, et c’est ici que cela se démontre
La valeur censurée, et pourquoi elle n’est pas manquante
Que faire d’une valeur censurée
L’incohérence entre champs qu’il faut nommer
Rapportez-le comme un bloc à part
La suite
Notes: E. coli a été testé sur 33,4 % des ménages, le chlore sur 40,0 %, et les deux sur 13,3 %. Dans le registre des points d’eau, 271 lectures de chlore sont la chaîne “<0.1” — et les supprimer relève la conformité apparente de seize points.

## Slide 3: Le dénominateur change, et le rapport généralement non — En Python
import pandas as pd households = pd.read_csv("wash-household-survey-2024.v1.csv") ecoli = households["ecoli_cfu_100ml"].notna() chlorine = households["free_residual_chlorine_mgl"].notna() print(f"E. coli tested: {ecoli.sum():>5} = {ecoli.mean():.1%}") print(f"chlorine tested: {chlorine.sum():>5} = {chlorine.mean():.1%}") print(f"both: {(ecoli & chlorine).sum():>5} = {(ecoli & chlorine).mean():.1%}")
Notes: La qualité de l’eau coûte cher à mesurer. Une enquête qui interroge 2 403 ménages en teste une fraction, et tout indicateur de qualité tourne donc sur un dénominateur différent de tout indicateur d’accès.

## Slide 4: Le dénominateur change, et le rapport généralement non — En R
library(dplyr) households |> summarise( ecoli = mean(!is.na(ecoli_cfu_100ml)), chlorine = mean(!is.na(free_residual_chlorine_mgl)), both = mean(!is.na(ecoli_cfu_100ml) & !is.na(free_residual_chlorine_mgl)) )

## Slide 5: Le dénominateur change, et le rapport généralement non
802 ménages pour E. coli, 961 pour le chlore, et 320 pour les deux — Le dernier nombre est celui qui compte : toute…
Imprimez le n analysable pour chaque chiffre de qualité — dans le tableau et non en note de bas de page
Notes: 802 ménages pour E. coli, 961 pour le chlore, et 320 pour les deux. Le dernier nombre est celui qui compte : toute question liant les deux porte sur 13,3 % de l’enquête, et son intervalle sera large. Imprimez le n analysable pour chaque chiffre de qualité, dans le tableau et non en note de bas de page. Un pourcentage de qualité voisin d’un pourcentage d’accès sur la même ligne se lit comme le même dénominateur, et ici ce n’est jamais le cas.

## Slide 6: Les classes de risque du JMP — En Python
tested = households[ecoli] classes = pd.cut( tested["ecoli_cfu_100ml"], [-1, 0, 10, 100, 10**9], labels=["safe <1", "low 1-10", "moderate 11-100", "high >100"], ) print(classes.value_counts(normalize=True).round(3))

## Slide 7: Les classes de risque du JMP — En R
households |> filter(!is.na(ecoli_cfu_100ml)) |> mutate(risk = cut(ecoli_cfu_100ml, c(-1, 0, 10, 100, Inf), labels = c("safe", "low", "moderate", "high"))) |> count(risk) |> mutate(share = n / sum(n))

## Slide 8: Les classes de risque du JMP
Classe de risque | Ménages | Part des testés
Sûre (<1 UFC/100 mL) | 430 | 53,6 %
Faible (1–10) | 173 | 21,6 %
Modérée (11–100) | 139 | 17,3 %
Élevée (>100) | 60 | 7,5 %

## Slide 9: Les classes de risque du JMP
Rapportez les classes, non une moyenne — Les dénombrements d’E
Notes: Rapportez les classes, non une moyenne. Les dénombrements d’E. coli sont fortement asymétriques et une moyenne de 14 UFC/100 mL ne décrit rien — les classes sont ce dans quoi la directive est écrite et ce sur quoi une décision se prend.

## Slide 10: Amélioré n’est pas sûr, et c’est ici que cela se démontre — En Python
IMPROVED = {"piped-into-dwelling", "piped-into-yard", "public-tap", "borehole", "protected-well", "protected-spring"} tested = tested.assign(improved=tested["water_source"].isin(IMPROVED)) print(tested.groupby("improved")["ecoli_cfu_100ml"].agg( n="size", safe=lambda s: (s < 1).mean(), high=lambda s: (s > 100).mean() ).round(3))

## Slide 11: Amélioré n’est pas sûr, et c’est ici que cela se démontre — En R
households |> filter(!is.na(ecoli_cfu_100ml)) |> mutate(improved = water_source %in% improved) |> summarise(n = n(), safe = mean(ecoli_cfu_100ml < 1), high = mean(ecoli_cfu_100ml > 100), .by = improved)

## Slide 12: Amélioré n’est pas sûr, et c’est ici que cela se démontre
Source | Testés | Sûre | Risque élevé
Améliorée | 625 | 61,1 % | 3,8 %
Non améliorée ou de surface | 177 | 27,1 % | 20,3 %
Notes: Le type de source prédit fortement la qualité, et 38,9 % des ménages sur une source améliorée ont malgré tout de l’E. coli détectable. La leçon 1 disait que l’échelon supérieur exige l’absence de contamination en plus d’une source améliorée ; voici le nombre qui montre pourquoi c’est une condition distincte et non une formalité.

## Slide 13: La valeur censurée, et pourquoi elle n’est pas manquante — En Python
points = pd.read_csv("water-point-monitoring-2024.v1.csv") readings = points["free_residual_chlorine_mgl"].dropna() censored = readings.astype(str).str.startswith("<") print(f"tested {len(readings)}, censored {censored.sum()}") print(readings[censored].unique())
Notes: Le registre des points d’eau mesure le chlore sur le terrain, et le kit a une limite de détection.

## Slide 14: La valeur censurée, et pourquoi elle n’est pas manquante — En R
points |> filter(!is.na(free_residual_chlorine_mgl)) |> count(censored = startsWith(free_residual_chlorine_mgl, "<"))

## Slide 15: La valeur censurée, et pourquoi elle n’est pas manquante — En Python
numeric = pd.to_numeric(readings, errors="coerce") # <-- the silent one print(f"after coercion: {numeric.isna().sum()} became NaN") in_range = readings[~censored].astype(float).between(0.2, 0.5) print(f"in target range, over all tested: {in_range.sum() / len(readings):.1%}") print(f"in target range, dropping censored: {in_range.mean():.1%}")
Notes: 811 visites portent une lecture et 271 d’entre elles sont la chaîne \<0.1. C’est une mesure : la vraie valeur se situe entre zéro et la limite de détection. Ce n’est pas une valeur manquante, et les deux choses en lesquelles on la transforme habituellement sont fausses toutes les deux.

## Slide 16: La valeur censurée, et pourquoi elle n’est pas manquante — En R
points |> filter(!is.na(free_residual_chlorine_mgl), !startsWith(free_residual_chlorine_mgl, "<")) |> summarise(in_range = mean(between(as.numeric(free_residual_chlorine_mgl), 0.2, 0.5)))

## Slide 17: La valeur censurée, et pourquoi elle n’est pas manquante
30,9 % contre 46,5 % — Supprimer les lectures censurées relève la conformité apparente à la cible de chloration de près…
Notes: 30,9 % contre 46,5 %. Supprimer les lectures censurées relève la conformité apparente à la cible de chloration de près de seize points, et le fait dans une seule direction — toute valeur censurée est un échec, si bien que les retirer ne retire que des échecs. pd.to_numeric(..., errors="coerce") le fait en silence et ressemble à une correction de type.

## Slide 18: Que faire d’une valeur censurée
Classer plutôt que moyenner — La cible est une plage, si bien qu’une lecture censurée répond parfaitement à la question…
Substituer la limite, ou sa moitié — s’il vous faut vraiment une moyenne
Rapporter la part sous la limite comme un nombre à part entière — 33,4 % de ces lectures sont sous le seuil de…
Notes: Trois options, par ordre de préférence pour cet indicateur. Classer plutôt que moyenner. La cible est une plage, si bien qu’une lecture censurée répond parfaitement à la question : \<0.1 est en dessous de 0,2 et donc non conforme. La conformité se calcule sur les 811 lectures sans aucune substitution. Substituer la limite, ou sa moitié, s’il vous faut vraiment une moyenne. Dites laquelle vous avez employée — LD/2 est la convention courante — et rapportez à combien de valeurs elle s’est appliquée. Rapporter la part sous la limite comme un nombre à part entière. 33,4 % de ces lectures sont sous le seuil de détection, ce qui est un constat sur la pratique de chloration et non une gêne dans les données.

## Slide 19: Que faire d’une valeur censurée — En Python
compliant = pd.to_numeric(readings.where(~censored), errors="coerce").between(0.2, 0.5) result = pd.DataFrame({ "readings": [len(readings)], "below detection": [censored.sum()], "in 0.2-0.5 range": [compliant.sum()], "compliance": [f"{compliant.sum() / len(readings):.1%}"], }) print(result)

## Slide 20: Que faire d’une valeur censurée — En R
# The denominator is every reading, including the ones below the limit.

## Slide 21: Que faire d’une valeur censurée
Ne laissez jamais une limite de détection rétrécir un dénominateur — C’est la façon la plus courante dont un rapport de…
Notes: Ne laissez jamais une limite de détection rétrécir un dénominateur. C’est la façon la plus courante dont un rapport de qualité de l’eau devient optimiste, et elle survit à la relecture parce que l’arithmétique sur les valeurs restantes est juste.

## Slide 22: L’incohérence entre champs qu’il faut nommer — En Python
treats = households["water_treated_at_home"] print(f"treat at home: {treats.sum()}") print(f" of which no chlorine reading: {(treats & ~chlorine).sum()}")

## Slide 23: L’incohérence entre champs qu’il faut nommer — En R
households |> filter(water_treated_at_home) |> count(no_reading = is.na(free_residual_chlorine_mgl))
Notes: 533 ménages déclarent traiter leur eau et n’ont aucune mesure de chlore. Le cours sur le nettoyage a établi de quoi il s’agit — une absence corrélée à la chose mesurée — et la conséquence ici est précise : supprimer ces lignes retire des ménages qui traitent leur eau plus souvent que la moyenne, si bien que le sous-échantillon testé n’est pas représentatif de l’enquête dont il vient.

## Slide 24: Rapportez-le comme un bloc à part — Exemple (suite)
Water quality E. coli, point of collection 802 households tested (33.4% of survey) Safe <1 CFU/100 mL 53.6% Low 1-10 21.6% Moderate 11-100 17.3% High >100 7.5% Improved sources: 61.1% safe (n=625) Unimproved and surface: 27.1% safe (n=177) Free residual chlorine, water points 811 visits tested (30.8% of visits) Below detection limit (<0.1 mg/L) 33.4% counted as non-compliant Within 0.2-0.5 mg/L target 30.9% Quality was tested on a subsample and does not share the denominator of the access indicators above. 533 households reporting home treatment have no

## Slide 25: Rapportez-le comme un bloc à part — Exemple (suite)
chlorine reading, so the tested subsample over-represents untreated water.
Notes: Son propre bloc, ses propres dénominateurs, sa propre limite. Un chiffre de qualité placé dans un tableau de chiffres d’accès sera lu contre leur dénominateur, et rien dans la mise en page ne l’en empêchera.

## Slide 26: La suite
Tout ce qui précède est une coupe transversale : ce qui était vrai le jour où quelqu’un est passé.
Notes: Tout ce qui précède est une coupe transversale : ce qui était vrai le jour où quelqu’un est passé. L’unité suivante porte sur le registre qui visite les mêmes points d’eau douze fois, et sa première conséquence est de transformer un taux de fonctionnalité en trois.

## Slide 27: La suite
Lire la leçon complète, avec le code exécutable
https://data-analysis.cassion.dev/fr/cours/wash-analysis/wash-04-water-quality