## Slide 1: Tari n’est pas en panne
Les puits protégés tournent à 74,7 % en saison humide et à 36,4 % en saison sèche. Les forages à pompe manuelle ne bougent presque pas. Le champ d’état ne distingue pas ces deux défaillances, la séquence des visites le peut. Pierre Robentz Cassion

## Slide 2: Ce que couvre cette leçon
Un seul état, plusieurs défaillances différentes
Le signal saisonnier, et là où il n’est pas
Classer chaque point à partir de sa propre séquence
La valeur d’état qui ressemble à la réponse sans l’être
La durée d’arrêt est une statistique de gestion
Rapportez les formes, non le seul taux
La suite
Notes: Les puits protégés tournent à 74,7 % en saison humide et à 36,4 % en saison sèche. Les forages à pompe manuelle ne bougent presque pas. Le champ d’état ne distingue pas ces deux défaillances, la séquence des visites le peut.

## Slide 3: Un seul état, plusieurs défaillances différentes
Forme sur l’année | Ce que c’est | Que faire
À l’arrêt les mêmes mois chaque année, en service entre-temps | Saisonnier — la source se tarit | Approfondir, ou prévoir une alternative de saison sèche
À l’arrêt une fois, puis en service après un intervalle | Panne — réparée | Regarder la longueur de l’intervalle
À l’arrêt et le reste jusqu’à la fin | Abandonné ou en attente de pièces | Déterminer lequel ; ce n’est pas la même chose
En service et à l’arrêt à répétition | Chronique — sous-entretenu ou surchargé | Problème de gestion, non d’ouvrage
Notes: functional_status dit qu’un point ne fonctionne pas. Il ne dit pas si la pompe est cassée, si la nappe a baissé, si le comité a cessé de percevoir les redevances, ou si la communauté est partie. Ces cas appellent quatre réponses différentes et l’une d’elles n’est pas une réparation. La séquence des visites peut les séparer, parce qu’ils ont des formes différentes dans le temps.

## Slide 4: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas — En Python
import pandas as pd points = pd.read_csv("water-point-monitoring-2024.v1.csv", parse_dates=["visit_date"]) WORKING = {"functional", "partially-functional"} DRY_MONTHS = {1, 2, 3, 11, 12} points["dry_season"] = points["visit_date"].dt.month.isin(DRY_MONTHS) points["ok"] = points["functional_status"].isin(WORKING) print(points.groupby("dry_season")["ok"].agg(["mean", "size"]).round(3))

## Slide 5: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas — En R
library(dplyr) points |> mutate(dry = lubridate::month(visit_date) %in% c(1, 2, 3, 11, 12), ok = functional_status %in% c("functional", "partially-functional")) |> summarise(functionality = mean(ok), n = n(), .by = dry)

## Slide 6: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas
67,8 % en saison sèche contre 79,4 % en saison humide — Onze points d’écart, qu’un rapport comparant une évaluation de…
Notes: 67,8 % en saison sèche contre 79,4 % en saison humide. Onze points d’écart, qu’un rapport comparant une évaluation de mars à une de juillet lirait comme un effondrement ou comme un redressement selon le sens de la soustraction. Ventilez maintenant par type de source, où se trouve réellement le constat.

## Slide 7: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas — En Python
seasonal = ( points.groupby(["source_type", "dry_season"])["ok"].mean().unstack() ) seasonal.columns = ["wet", "dry"] seasonal["swing"] = seasonal["wet"] - seasonal["dry"] print((seasonal * 100).round(1).sort_values("swing", ascending=False))

## Slide 8: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas — En R
points |> summarise(functionality = mean(ok), .by = c(source_type, dry)) |> tidyr::pivot_wider(names_from = dry, values_from = functionality)

## Slide 9: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas
Type de source | Humide | Sèche | Écart
Puits protégé | 74,7 % | 36,4 % | 38,3
Source protégée | 84,8 % | 41,0 % | 43,8
Forage à pompe manuelle | 75,0 % | 76,1 % | −1,1
Borne de réseau | 95,9 % | 98,8 % | −2,9

## Slide 10: Le signal saisonnier, et là où il n’est pas
Deux types de source portent tout l’effet saisonnier et deux ne bougent pas du tout — Les puits peu profonds et les…
Notes: Deux types de source portent tout l’effet saisonnier et deux ne bougent pas du tout. Les puits peu profonds et les sources puisent dans une nappe qui baisse ; un forage descend en dessous et un réseau dispose d’un réservoir. Les onze points de moyenne étaient un mélange d’un effet de quarante points et d’aucun effet. C’est là le constat. Les forages de ce parc n’ont pas de problème saisonnier et les puits en ont un, si bien qu’un programme de saison sèche qui réhabilite des forages réhabilite le mauvais ouvrage.

## Slide 11: Classer chaque point à partir de sa propre séquence — En Python
def classify(group): group = group.sort_values("visit_date") failures = group.loc[~group["ok"]] if failures.empty: return "never failed" if not group["ok"].tail(3).any() and len(group) >= 3: return "down at year end" if failures["dry_season"].all(): return "seasonal" return "intermittent" shape = points.groupby("water_point_id").apply(classify, include_groups=False) print(shape.value_counts())

## Slide 12: Classer chaque point à partir de sa propre séquence — En R
points |> arrange(visit_date) |> summarise( shape = case_when( all(ok) ~ "never failed", !any(tail(ok, 3)) & n() >= 3 ~ "down at year end", all(dry[!ok]) ~ "seasonal", TRUE ~ "intermittent" ), .by = water_point_id) |> count(shape)

## Slide 13: Classer chaque point à partir de sa propre séquence
Forme | Points
Jamais défailli | 82
Intermittent | 80
Saisonnier | 46
À l’arrêt en fin d’année | 34

## Slide 14: Classer chaque point à partir de sa propre séquence
L’ordre des tests compte et c’est un jugement, non un détail — Un point qui ne défaille qu’en mois secs et qui est…
Notez l’ordre employé — Deux analystes avec le même fichier et des ordres différents produiront des effectifs…
Notes: L’ordre des tests compte et c’est un jugement, non un détail. Un point qui ne défaille qu’en mois secs et qui est encore à l’arrêt en décembre satisfait les deux règles. Tester la permanence d’abord l’appelle abandonné ; tester la saisonnalité d’abord l’appelle saisonnier. Ce code teste la permanence d’abord, parce qu’un point qui n’a pas tourné depuis trois visites est un problème opérationnel maintenant quelle qu’en soit la cause — et parce que la lecture de décembre est celle sur laquelle un plan de janvier s’écrit. Notez l’ordre employé. Deux analystes avec le même fichier et des ordres différents produiront des effectifs différents et auront tous deux raison.

## Slide 15: La valeur d’état qui ressemble à la réponse sans l’être — En Python
ever_abandoned = points.loc[points["functional_status"].eq("abandoned"), "water_point_id"].nunique() print(f"points ever recorded as abandoned: {ever_abandoned}") print(f"points down at the end of the year: 34")
Notes: Le registre comporte un état abandoned, et il est tentant de l’employer directement.

## Slide 16: La valeur d’état qui ressemble à la réponse sans l’être — En R
points |> filter(functional_status == "abandoned") |> summarise(points = n_distinct(water_point_id))

## Slide 17: La valeur d’état qui ressemble à la réponse sans l’être
Dérivez l’état de l’historique là où vous le pouvez, et employez l’état enregistré comme recoupement — Un champ qu’un…
Notes: Dix-sept points sont enregistrés comme abandonnés lors d’une visite ; trente-quatre sont encore à l’arrêt en fin d’année. L’état est le jugement d’un enquêteur porté à une visite, et la séquence est une preuve. La moitié des points qui ne reviennent jamais n’ont jamais été étiquetés abandonnés, parce que l’enquêteur qui les a vus en juillet n’avait aucun moyen de savoir qu’ils seraient encore à l’arrêt en décembre. Dérivez l’état de l’historique là où vous le pouvez, et employez l’état enregistré comme recoupement. Un champ qu’un enquêteur remplit à partir d’une observation unique ne peut pas porter une information qui n’existe qu’à travers plusieurs observations.

## Slide 18: La durée d’arrêt est une statistique de gestion — En Python
down = points.loc[~points["ok"] & points["days_since_breakdown"].notna()] print(down.groupby("management")["days_since_breakdown"].agg( median="median", visits="size" ).sort_values("median"))

## Slide 19: La durée d’arrêt est une statistique de gestion — En R
points |> filter(!ok, !is.na(days_since_breakdown)) |> summarise(median_days = median(days_since_breakdown), n = n(), .by = management)

## Slide 20: La durée d’arrêt est une statistique de gestion
Gestion | Jours d’arrêt médians à la visite
Opérateur privé | 29
Service public | 32
Géré par une ONG | 48
Comité communautaire | 68
Notes: Un point en panne sous comité communautaire est à l’arrêt depuis plus de deux fois plus longtemps qu’un point sous opérateur privé. C’est le seul nombre du registre qui désigne une action plutôt qu’un ouvrage — la différence tient à une chaîne d’approvisionnement en pièces et à un fonds d’entretien, non à la pompe. Méfiez-vous des trente-sept lignes où un point est enregistré comme fonctionnel et porte malgré tout un days_since_breakdown : c’est la réponse du mois précédent reportée. Filtrez sur l’état, non sur la présence du champ.

## Slide 21: Rapportez les formes, non le seul taux — Exemple
Water point failure, 2024, 242 points Never failed 82 33.9% Intermittent 80 33.1% Seasonal (dry months only) 46 19.0% Down at year end 34 14.0% Seasonality is concentrated in protected wells (74.7% wet, 36.4% dry) and protected springs (84.8% wet, 41.0% dry). Handpump boreholes and piped schemes show no seasonal effect. Points classified as down at year end if not working at any of the last three visits; seasonal if every recorded failure fell in a dry month. Permanence tested before seasonality.
Notes: Quatre effectifs et la règle qui les a produits. Un pourcentage de fonctionnalité unique enverrait un budget de réhabilitation vers les mauvais quarante-six points, car ils n’ont pas besoin d’être réhabilités — il leur faut une alternative de saison sèche, et leurs pompes vont bien.

## Slide 22: La suite
Chaque nombre de cette leçon est calculé sur les visites qui ont été faites.
Notes: Chaque nombre de cette leçon est calculé sur les visites qui ont été faites. Un district a manqué un tiers de ses tournées en saison des pluies, et les points manqués n’étaient pas un tiers au hasard — c’est la leçon suivante, et la raison pour laquelle sa fonctionnalité semble s’améliorer quand les routes se ferment.

## Slide 23: La suite
Lire la leçon complète, avec le code exécutable
https://data-analysis.cassion.dev/fr/cours/wash-analysis/wash-06-seasonal-or-abandoned